معلومات عن الاوتوكاد

لعمل ابعاد بمقاسات مختلفة عن الموجودة بالصفحة

الغرض :وضع رسومات بscale مختلف

الخطوات: - فتح المربع الحوارى dimen.styleثم newثم كتابة اسم المقياس

- ثم continue ثم اختيار primary unit ثم measurement scale ثم scale factor

- ثم كتابة القيمة المراد تغيرها للبعد وليكن 0.5 اذا اردت ضعف المقياس الموجود بالصفحة

- ثم ok

لعمل جدول به معادلة

الغرض :وضع الارقام بصورة اتوماتيكية حتى بعد التعديل فى الارقام

الخطوات:  -draw←table ← تحديد عدد الاعمدة والصفوف المطلوبة للجدول ← ok

←وادراج الجدول فى الصفحة ←الضغط مرتين متتاليتين شمال بالماوس داخل اى خلية وليكن الخلية الثالثة

← يظهر مربع حوارى ←اختيار ايقونة insert felid او ctrl+f← يظهر مربع حوارى←felid category

←نختارall←formula←cell←واختيار الخلية الاولى فى الجدول مثلا فيظهر المربع الحوارىمة اخرى ومكتوب فى خانةالمعادلة formula رمز الخلية الاولى ←اكتب + او- حسب المطلوب ← cell←واختيار الخلية الثانية

← okوعند التعديل فى اى مرة يراعى عمل regen

لعمل زاوية بالدرجات والدقائق والثوانى

الغرض :وضع كتابة الزوايا بالتقدير المضبوط

الخطوات :- d  ثم enter ثم modify  ثم primary unit ←unit format (degrees minutes seconds) ← الرابعة ) precision

ولابد من اختيار USE BIG FONT

لعمل مواد للاجسام ثلاثية الابعاد :-

كتابة RMAT  ثم ENTER فيفتح صندوق حوارى نقوم باختيار الخامات المراد ادراجها من  MATRIAL LIBRARYثم اختيارها من CURRENT LIBRARY ثم ادراجها عن طريق الضغط على IMPORT  ( تصدير ) فتوجد مباشرة فى CURRENT DRWING

ثم OK فيظهر مربع حوارى اخر اختار منه المادة المناسبة من MATRIAL  ثم اضغط ATTACH   فينقلك البرنامج الى الشاشة لاختيار العنصر المراد عمل له المادة  ثم بعد اختيار المادة يرجع مباشرة الى الصندوق الحوارى فنختار OK  ثم عمل RENDER  للكائن لنرى المواد واقعة عليه

لعمل دوران لأى جسم ثلاثى الابعاد

من خلال الامرALIGN زى التو دى بالضبط

لفتح ملف dwf من برنامج autocad

لابد ان يكون اتوكاد 2007 .من قائمة insert   نختار dwf under layout

لعمل طباعة لاى شكل ثلاثى الابعاد

نريد ان نجعل الشكل بدون خطوط زائدة نقوم بختيار hidden  من الطباعة من shaded view port options

ولازالة الخطوط اكثر نقوم بعمل الامر dispsilh ثم اختيار الfactor  رقم 1

لعمل ظل بسرعه من خلال الشمس

اولا يبدا العمل مع اتوكاد اصدار 2007 فما فوق

1- من قائمة view نختار render  ثم light ثم sun properties

ونجعل الحالة on  والظل on ونختار الوقت المناسب للظل وليكن 6 صباحا

2- عمل تصيير (render)وسترى الظلال الجميلة

كيفية عمل ابعاد لشكل ثلاثى الابعاد

بالطبع وضع الابعاد على الاتجاه x او الاتجاه y سهل بينما وضع الابعاد على اتجاه z   هو الذى يحتاج للخطوات الاتية

- Tools   New UCS  World

- فيعطى خيارات نختار منها face  ثم نختار الوجة المراد وضع عليه الابعاد

- نضغط enter  ثم نضع البعاد على الوجه لجميع الاتجاهات بكل سهولة

كيفية قياس زاوية منعكسة على الاتوكاد

بالطبع وضع الابعاد على الزاويه الحادة والقائمة والمنفرجة سهل لكن لعمل لوضع الابعاد على الزوايا المنعكسه نتبع الاتى

Dimension   Angular

فيعطى خيارات  نضغط enter  ثم نختار نقطة راس الزاوية والخطين المراد اخذ الزاوية لهم

الكتابة

لابد ان لاتكون الكتابة باللغة العربية بلوك حتى تظهر سليمة فى الطباعة لانها تظهر قبل طباعتها فى المعاينة بسماكة تخينة ولا تظهر الا بعد الطباعة بشكل حروف مركبة