# الاقتراحات والتوصيات الخاصة بسند جوانب الجار

# مبنى سكني

- يمكن استخدام حائط من خوازيق ستراوس ( خازوق حفر ) قطر 40.0 سم وعمق 12.00 متر 0

- يجب ألا يقل طول الجزء المدفون من الخازوق فى الرمل عن خمس مرات قطر الخازوق وفى حالة طول الخازوق أقل من الطول المحدد يتم الرجوع إلينا لتحديد الطول المناسب الذي يحقق الآمان اللازم 0

- يجب ألا تقل المسافة النظيفة بين الخوازيق المتجاورة عن 5.00 سم 0

- يتم تسليح الخوازيق بكامل الطول بتسليح رأسي مناسب من الصلب عالي المقاومة ( ثمانية أسياخ قطر 16 مم ) وكانات حلزونية ملحومة فى حديد التسليح الرأسي قطر 8 مم كل 15.00 سم 0

- تربط رؤوس الخوازيق بالقواعد من أعلا بكمرة خرسانية مسلحة بقطاع لا يقل عرضه عن 45.00 سم وعمقه عن 60.00 سم على أن يدفن حديد تسليح رأس الخازوق داخل الكمرة 0

- يجب العناية التامة بتنفيذ الخوازيق ومراعاة أصول الصناعة حتى لا يحدث فوران للرمل عند كعب خوازيق الحفر ويمكن ملأ ماسورة الخازوق بالمياه أثناء الحفر حتى لا يحدث هذا الفوران 0

- يجب العناية بدمك الخرسانة فى قلب ماسورة الخازوق للحصول على خرسانة قوية وخالية من التعشيش 0

- يجب أن تتخذ الشركة المنفذة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على المباني المجاورة باتباع الأصول الفنية فى تنفيذ الخوازيق وسند جوانب الحفر 0

- يتم حفر الموقع على مراحل مع عمل دقارات في الأرض ثم يتم سند رؤوس الخوازيق عن طريق شحط دعامات مائلة ( مواسير صلب قطر 15.00 سم سمك 5.00 مم ) بين الدقارات وبين الكمرة المسلحة أعلا الخوازيق 0

الاحتياطات الواجب مراعاتها أثناء التنفيذ :

- يتم الرجوع إلينا فى حالة اختلاف التربة عما هو وارد فى هذا التقرير 0

- يجب التأكد من تجانس التربة عند منسوب التأسيس وإلا وجب الرجوع للمكتب 0

- يجب التأكد من عدم وجود حفر أو آبار أو أساسات قديمة فى الموقع وإلا وجب الرجوع للمكتب 0

- يجب ألا يقل الغطاء الخرساني لحديد تسليح اللبشة عن 5.00 سم 0

- يجب ألا يقل قطر الحديد المستخدم فى الأساسات عن 16 مم 0

- نسبة خلطة خرسانة الخوازيق هي : 0.8 متر3 زلط : 0.4 متر3 رمل : 350.00 كجم أسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات تبعا لنسبة الكبريتات في المياه الجوفية مع استخدام مادة مانعة لنفاذية المياه إذا لزم الأمر 0

- يتم استخدام رمل وزلط سيليسي مطابق للمواصفات المصرية وخالي من الشوائب والأتربة مع غسل الزلط جيدا قبل الصب 0

- يتم عزل جميع الخرسانات المسلحة أسفل منسـوب الردم طبقا لأصول الصناعة 0

- يتم الردم حول الأساسات وفوقها حتى المنسوب النهائي برمل نظيف مورد من الخارج 0

- تراعى الأصول الفنية لنزح المياه عند تنفيذ الأساسات مع أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على المباني المجاورة ويتم الرجوع للمكتب إذا لزم الأمر.

- تتبع الشروط والمواصفات الفنية الواردة فى الكود المصري لميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ الأساسات لعام 1991

{{{   واللـه الموفـق   }}}

مغ تحيات

مهندس / سيد ابوليلة 0105747686

خدماتنا
______________________
متخصصون  فى عمل الجسات والخوازيق وحفر ابار

واختبارات التربة
عمل الجسات
متخصصون فى عمل جميع انواع الجسات وعمل الاختبارات الحقلية طبقا للكود المصرى لميكانيكا التربةوالاشراف على الاعمال وعمل دورات الاشراف على تنفيذ الجسات للمبتدئين
دق خوازيق
نقوم بعمل جميع انواع الخوازيق سند وتحميل ستراوس وحفر بريمى مستمر والحفر الدوار  والديزل نصف ميكانيكى

حفر أبار المياه الجوفية
نقوم بحفر الأبار بعدة طرق مختلفة وهى :-
1- طريقة الحفر اليدوى (القيسون)
2- طريقة الحفر الدقاق (البركشن )
3- طريقه الحفر الدوار (الروتارى)

مهندس / سيد ابوليلة

saydabolila@yahoo.com

تابعونا فى منتديات الزراعيين والهندسة المدنية