## Slide 1
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الأول
5- مرحلة التصميم المعماري للفراغات (التقسيم المعماري )
(سكنى –مساجد )
6 - مرحلة وضع الاعمدة
7- مرحلة الإظهار للمساقط الأفقية
8 - كيفية استنتاج الواجهة وإعطاء الشكل الجمالي لها .
9- مرحلة أخذ قطاع رأسي مار بالمبنى ...
مقـدمـة
1- نبذة عن الاشتراطات المعمارية طبقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008
2- تعريفات بالعناصر المعمارية
3- مرحلة رفع قطعة الأرض في الموقع
4- مرحلة التعامل مع المالك ومعرفة متطلباته

## Slide 2: العمــارة
هى التى تبحث عن البساطة المطلقة وتبحث عن الخلق والتجديد وليس الخداع والتقليد ،
وتتطلب العمارة دراسة لأحدث ماتوصل اليه العلم من تقدم فى الصناعات المختلفة وخاصة المتعلقة بمواد البناء وطرق الانشاء والأثاث
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الأول

## Slide 3: أهداف التصميم
1- المنفعة( تأدية الوظيفة على اكمل وجه )
2- الجمال ( هو أن تعجب وتسر بالمبنى لرؤيته ويجب أن يكون متناسب مع المنفعة )
3- الاقتصاد ( اختيار الشكل المناسب لعناصر المبنى وكذلك المواد الانشائية والدقة في التنفيذ )
المحاضرة الأولى الجزء الأول
Architectural Disign
4- المتانة ( يجب ان يكون المبنى ثابت وقوى ويتحمل جميع القوى التي يتعرض لها ) .
5- القيم الإنسانية والبيئية( كل ما يحيط بالإنسان من شمس ورياح ورطوبة وحرارة ).

## Slide 4: كيف يتم التصميم المعماري
1- مشكلة وأسلوب حل .
2- تجميع المعلومات .
3- تحليل المعلومات .
4- تولد فكرة .
5- وضع الحلول الأولية وتقييمها واختيار الحل الأمثل .
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الأول

## Slide 5: قبل ما نبدا في التصميم لازم نعرف حاجتين
اولا قانون المباني واشتراطاته
ثانيا الاسس التصميمية للفراغات .
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الأول

## Slide 6: 1_الإشتراطات البنائية العامة
الحد الأدنى للبعد (بالمتر) | الحد الأدنى للمسطح الداخلي (بالمتر المربع ) | الاستخدام
2.50 | 7.50 | غرفة سكنية
0.80 | 0.80 | دورة مياه
1.50 | 3.00 | مطابخ
1.20 | 1.50 | حمامات
2.00 | 5.00 | غرفة الحارس
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الأول
يجب أن لا يقل المسطح الداخلي لأى غرفة من غرف المبنى أو مرافقه أو أي بعد فيها عما يلى :

## Slide 7: الارتفاع
_ يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء للوحدات السكنية فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية تطل على طريق او فناء مستوف للإشتراطات البنائية ويجب أن لا يقل مسطح الفاتحة عن مايلى :
1 _ (8%) من مسطح أرضية الغرف السكنية وكذلك (صالون _أستقبال _ طعام ) .
2_ (10%) من مسطح أى مرفق من مرافق البناء ( حمام _ مطبخ _ دورة مياه _ بئر السلم للدور )
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الأول
_ يكون الحد الأدنى لصافى الإرتفاع الداخلي للطابق الواحد مقاسا من مستوى السطح النهائى للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر فى جميع الأدوار 2.7متر .
_ ويجوز أن يقل الإرتفاع المذكور غلى 2.30 متر بالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية والحمامات وغرف الغسيل وغرف حراس البناء
الفتحات
فى حالة تعدد الفتحات تحسب مساحة الفتحة اللازمة على أساس مجموع مساحات الفتحات وألا يقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصف متر مربع ( غرف السكن وابار السلم والمكاتب )
والا تقل عن ربع متر مربع للمرافق .

## Slide 8: تابع الاشتراطات البنائية
__لا يقل ارتفاع جلسات الشبابيك عن 0.90 من المتر إلا فى حالة وجود بلكونات أو شرفات أمام هذه الشبابيك من الخارج أو وجود مانعات السقوط درابزين بارتفاع لا يقل عن 0.90 من المتر .
_يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالى :
الغرف السكنية والمكاتب 80 سم .
المطابخ والحمامات ودورات المياه 70 سم
المحلات التجارية 100 سم
الجراجات 280 سم
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الأول

## Slide 9: المناور
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الأول
الحد الأدنى لمسطح الفناء | الحد الأدنى لأبعاد الفناء | نوع الفناء | الجزء من المبنى المطلوب إنارته وتهويته
_ | 0.25ع أو 3 متر أيهما أكبر | خارجى | الغرف السكنية والمكاتب
9 م2 او مربع ربع الارتفاع أيهما أكبر | 0.25ع أو 3 متر أيهما أكبر | داخلى | 
_ | 2.5م | خارجى | حمام _مطبخ _دورة مياه _سلم _ الأماكن المخصصة للغسيل والتخزين
7.5م2 إذا كانت ع أقل من أو يساوى 10 م 10م2 إذا كانت ع أقل من أو يساوى 20م 12.5م2 إذا كانت ع أقل من أو يساوى 30 م ويزداد المسطح 2.5م2 لكل 10 م زيادة فى الارتفاع | 2.5 م | داخلى | 
(ع) تساوى ارتفاع أعلى واجهة للبناء تطل على الفناء مقاساً من جلسة أول فتحة مطلوب إضاءتها وتهويتها من هذا الفناء.

## Slide 10: تابع الاشتراطات البنائية
_ فى حالة وجود غرف أو مرافق لا يتيسر فتح نافذة لها مطلة على الطريق أو الفناء مباشرة يجوز عمل إرتدادات ( منور الجيب ) بواجهات المبانى المطلة على الطرق العامة أو الخاصة أو الأفنية بقصد الإنارةوالتهوية ،
وفى هذه الحالة يشترط ألا يتجاوز عمق الإرتداد ضعف ادنى عرضه وان تكون النافذة فى الجانب المواجه للطريق ، ويجوز عمل شرفات بالارتداد فى حدود نصف عرضه فقط .
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الأول

## Slide 11: تابع الاشتراطات البنائية
_تزود كل وحدة سكنية بحمام ومطبخ على الأقل.
فى حالة إنشاء محلات تجارية بالمبنى يجب تهيئة دورات المياه اللازمة ليستعملها أصحاب وعمال هذه المحلات على ألا تقل عن دورة مياه للرجال ودورة مياه للسيدات لكل دور.
كل بناء يشتمل على 10 ( عشرة ) وحدات سكنية أو أكثر يلزم توفير غرفة لحارس البناء مزودة بحمام ومطبخ.
كما يلزم تزويده بمكان لتجميع القمامة .
الحدود الدنيا لعروض الممرات :
يجب ألا يقل صافى عرض الممرات الداخلية بين الغرف فى الشقق السكنية عن 0.90 متر ، وتحسب لباقى الاستعمالات كل على حسب نوع وحمل الإشغال الخاص به .
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الأول
الارتفاع
ارتفاع المبنى يتوقف على عرض الشارع حيث ان ارتفاع المبنى يساوى مرة ونصف عرض الشارع .