## Slide 1
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الثاني
الأسس التصميمية في الوحدات السكنية

## Slide 2: 1- جناح المعيشة :
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الثاني
- هو من أهم الوحدات التي تقضى فيها الأسرة أغلب ساعات النهار والليل .
- يفضل وجوده في الاتجاه الشمالي أو الشرقي .
- وتتكون من ركن للجلوس و ركن للقراءة والاسترخاء .

## Slide 3: 2- جناح الإستقبال :
- الرياح المفضلة هى الشمالية .
- وهو خاص بالضيف ويجب ان يكون موجود بالقرب من المدخل.
ويتكون من ركن للجلوس ( انتريه ) او اكثر .
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الثاني

## Slide 4: 3- جناح الطعام :
- من الممكن ان تكون ركن ف المعيشة يخصص للطعام او كاونتر بين المطبخ والمعيشة او ف غرفة طعام خاصة .
- وايضا فيها يتواجد مكان لتخزين ادوات الطعام وعرضها ( نيش ).
- وله علاقة بالمطبخ والاستقبال والمعيشة ودورة المياه .
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الثاني

## Slide 5: 4- جناح النوم :
- يحتاج هدوء أكثر من أي نشاط أخر يفضل أن يطل على حديقة أو فناء داخلي أو خلفي .
- يفضل الدخول لجناح النوم مباشرة من المدخل وليس من خلال جناح المعيشة .
- أفضل الاتجاهات لجناح النوم هو الشمالي الشرقي .
- يحتوى جناح النوم على ( النوم- ارتداء الملابس وتخزينها –المعيشة الداخلية الخاصة ).
- لا يفضل وضع السرير تحت الشباك
- المسافة بين السرير وأقرب حاجز لا تقل عن 60سم
- يفضل أن تجمع غرف النوم في جناح واحد
بالقرب من الحمام ..
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الثاني

## Slide 6: 5- المطبخ :
الأنشطة التى تتم فى المطبخ هى بالترتيب ( تخزين (الثلاجة ) –تجهيز-غسيل (حوض) – اعداد – طهى – تخديم ) .
تجميع مراكز العمل فى المطبخ :
1- ترتيب على شكل حرف U
2- ترتيب على شكل حرف L
3- ترتيب على شكل حرف I
4- ترتيب على شكل صفين
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الثاني

## Slide 7: 6- الحمام :
- لا يفضل وضع الحمام في اتجاه الرياح السائدة وأفضل موضع له هو الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي أو الجنوب .
- لا يفضل وضع الحمام على الواجهة .
- لا يفضل وضع حمام البيت الرئيسي بالقرب من المدخل.
- اذا زادت مساحة الشقة عن 120 متر مربع يفضل وجود دورة مياه للضيوف .
- يفضل وجود الحوض بالقرب من باب الحمام لكثرة استخدامه وعدم وضعه تحت الشباك لإمكانية وضع مرآة أعلى الحوض .
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الثاني

## Slide 8: 6- السلالم :
السلم: منشأ يوصل من مستو إلى آخر أعلاه أو أسفله بدرجات ويصعد عليه الراجلين.
المنحدر: منشأ يوصل من مستو إلى مستو آخر بمستوى مائل يمكن استعماله لمرور ذي العجل.
السلم البحاري: سلم بزاوية ميل تقارب القائمة (أقرب إلى الوضع الرأسى) ويكون ذا نائمات أو بأسياخ حديد.
بئر السلم: المكان المتروك في المسقط الأفقي ليشغله السلم.
الفراغ الأوسط (الفانوس): هو الفراغ الذي يترك بين قلبات السلم.
الدرجة (العادية): درجة مستطيلة في المسقط الأفقي ولها قائمة ونائمة.
القائمة: هي المسافة الرأسية بين السطحين العلويين لدرجتين متتاليتين.
النائمة: هي المسافة الأفقية بين قائمتين متتاليتين.
الأنف: هي تقاطع القائمة مع النائمة.
الطرفية: هي الدرجة المتصلة بالبسطة في النهاية العليا للقلبة وهي النائمة.
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الثاني

## Slide 9
البادي: هو أول درجة في القلبة من أسفلها.
القلبة: هي مجموعة مستمرة من الدرج توصل من مستو إلى آخر.
البسطة: هي سطح بين قلبتين للراحة في الصعود أو عند الاستدارة بين قلبتين متعامدتين أو متوازيتين.
الصدفة: هي البسطة الواقعة بمستوى الدور نفسه وتوصل إلى وحدات الدور.
الفخذ : هو الجز المائل الذي يحمل الدرج.
خط الميل: هو الخط أو المستوى الذي يوصل بين أنوف الدرج في القلبة.
مستوى الميل : وهو يوازي بطنية القلبة كما يوازي الكوبستة.
الدرابزين: هو الحاجز المحيط بالقلبات والبسطات لمنع سقوط مستعملي الدرج ويكون مباني أو خشب أو حديد أو غيرها.
البرامق (جمع برمق): هو مجموعة قوائم رأسية تحمل الكوبستة.
الكوبستة: هي مقبض لليد تكون مستمرة أعلا الدرابزين.
بطنية (القلبة أو الدرجة) : هو السطح السفلي للقلبة أو الدرجة.
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الثاني

## Slide 10: شروط تصميم السلم:
يتوقف التصميم الجيد للسلالم على مدى مطابقته لأبعاد الإنسان العادي وحركته في الصعود والنزول.
ويجب عند تصميم السلم أن تراعى الشروط الآتية:
أن تكون جميع المواد المستعملة صلبة ومتينة، وأن تكون المصنعيات أجود ما يمكن.
أن تكون المواد المستعملة للتكسيات مأمونة ضد الانزلاق أو أن تستعمل نائمات أو أنوف خاصة لمنع الانزلاق في حالة عدم أمن هذه التكسيات.
مع مراعاة ألا تزيد عرض النائمة (ن) عن 30 سم ولا تقل عن 27 سم وألا يقل ارتفاع القائمة عن 15سم ولا تزيد عن 18 سم أما في سلالم الخدمة فيمكن أن تصل زاوية الميل إلى 45 درجة بحيث تتساوى القائمة في الدرجة وتصبح تقريباً 20 سم.
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الثاني

## Slide 11
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الثاني
يجب ألا تزيد عدد الدرج في القلبة الواحدة عن 14 قلبة، وقد يزيد العدد في الأدوار الأرضية أو المسروقة أو للضرورة المعمارية القصوى.
يجب أن تكون قائمات ونائمات نفس القلبة بمقاسات ثابتة وتتبع نفس القاعدة بالنسبة للدرج في جميع قلبات الدور الواحد من الأدوار المتكررة، ومن الأفضل (كلما أمكن) تثبيت نفس المقاسات للسلم بالكامل في جميع الأدوار، كما يجب أن يكون مسقط السلم في الأدوار المتكررة ثابتاً (غالباً).
يمكن تغيير عرض القلبة فقط في الدور الأرضي، بينما يجب أن تظل ثابتة في الأدوار المتكررة.
يجب أن يكون عرض البسطات والصدفات أكبر من عرض القلبات، وأن تكون الصدفة (بسطة الدور) أعرض من البسطات الوسطى.
يجب أن يكون السلم جيد الإضاءة والتهوية، ويلاحظ في السلالم ذات الدرابزينات المصمتة أنها تحتاج فتحات إضاءة أوسع منها في السلالم التي درابزيناتها مفتوحة أو ذات برامق.

## Slide 12
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الثاني

## Slide 13: مثال لتصميم سلم:
يمكن حل السلم بتحديد عدد القلبات والبسطات ومقاساتها والقائمة والنائمة وبعدها يمكن رسم السلم وسوف نعرض مثال لحل بئر سلم بمسقط أفقي وارتفاع محدد.
المطلـوب:
تصمم سلم قلبتين لمبنى ارتفاع الدور النظيف 3.10 متر والأبعاد الداخلية لبئر السلم 5.50 × 3.00 متر.
خطوات الحل:
ارسم كروكي المسقط والقطاع الرأسي محددا عليه موقع الصدفة (بسطة الدور).
افرض النائمة (ق) = 0.30 متر، والقائمة (ن) = 0.15 متر.
الارتفاع من منسوب الأرضية حتى أرضية الدور الذي تليه = 3.10 + 0.20 = 3.30 متر
عدد القوائم = 3.30 ÷ 0.15 = 22 قائمة
عدد القوائم في القلبة الواحدة = 22 ÷ 2 = 11 قائمة
عدد النوائم في القلبة الواحدة = 11 – 1 = 10 نوائم
طول قلبة السلم (ل) = 10 × 0.30 = 3.00 متر
الجزء المتبقي من طول بئر السلم = (عرض الصدفة + عرض البسطة)
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الثاني

## Slide 14
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الثاني

## Slide 15
كيف يتم قراءه اللوح المعمارية:
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الثاني

## Slide 16
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الثاني

## Slide 17
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الثاني

## Slide 18
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الثاني

## Slide 19
Architectural Disign
المحاضرة الأولى الجزء الثاني